## Slide 1: Optimizare prin predictie a Selective Laser Melting
Nicolae Tudor-Stefan 632AB

## Slide 2: 01 02 Structura proiectului
Descriere Nevoie
Descrierea Sistemului cu Inteligenta Artificiala ales

## Slide 3: Descriere nevoie 01

## Slide 4: 1. Descriere nevoie
1.1. Ideea Generală a Proiectului
Producția Aditivă prin Topire Selectivă cu Laser (SLM) este o tehnologie revoluționară, permițând crearea de piese metalice cu geometrii imposibil de obținut prin metode clasice. Totuși, procesul este extrem de sensibil. O singură eroare—o fluctuație de putere, o impuritate în pulbere—poate crea un defect microscopic (ex: porozitate) care compromite integritatea întregii piese.
Ideea generală este de a dezvolta un sistem de "control al calității în timp real". Vom folosi o Rețea Neuronală Convoluțională (CNN), un tip de AI specializat în interpretarea imaginilor, pentru a "privi" procesul de topire și a detecta aceste anomalii în secunda în care apar.

## Slide 5: 1. Descriere nevoie
1.2. Domeniul Industrial de Interes (DII): Aerospațial, Automotiv de Înaltă Performanță (Motorsport), Medical
Studiul de caz se concentrează pe industriile Aerospațial, Automotiv de Înaltă Performanță (Motorsport), Medical
De ce? Deoarece în aceste domenii, eșecul nu este o opțiune.
O paletă de turbină sau turbocompresor cu un por intern poate ceda la stres, ducând la o defecțiune catastrofală a motorului, mai ales în domeniul aviatic.
Un implant de șold printat 3D cu o fisură internă poate eșua după operație.
Aceste industrii folosesc materiale scumpe (Titan, Inconel) unde fiecare rebut costă enorm.

## Slide 6: 1. Descriere nevoie
1.3. Stadiul Actual și Oportunități de Îmbunătățire
Stadiul Actual (Problema): Controlul calității este aproape exclusiv post-procesare. Piesa este printată (proces ce durează zeci de ore), apoi este scoasă și inspectată cu Tomografie Computerizată (CT) —un proces extrem de scump și lent. Dacă se descoperă un defect, piesa de mii de euro, care a durat 20 de ore să fie făcută, este doar un rebut.
Oportunitatea (AI): În loc să aflăm de defect la final, AI-ul ne permite să-l detectăm în timpul procesului (in-situ). Un CNN poate analiza mii de imagini pe secundă ale "melt pool"-ului (bazinul de metal topit). Astfel, putem opri printul imediat ce apare un defect, economisind material, timp și costuri de inspecție.

## Slide 7: 1. Descriere nevoie
1.4. Beneficii
Reducerea costurilor cu rebuturile: Salvarea a 99% din pulberea metalică și timpul-mașină prin oprirea unui print eșuat la stratul 100 din 5.000, nu la final.
Creșterea fiabilității: Trecerea de la inspecție finală la inspecție 100% per strat.
Reducerea timpului de inspecție: Se reduce drastic nevoia de scanare CT scumpă, deoarece calitatea e deja documentată din timpul fabricației.

## Slide 8: 1. Descriere nevoie
1.5. Surse Relevante
Articol specific (CNN + Melt Pool): https://www.mdpi.com/2075-4701/15/8/840 (Deep Learning to Analyze Spatter and Melt Pool Behavior During Additive Manufacturing)
Articol de context (Review): https://www.mdpi.com/2076-3417/13/12/7266 (A Review of In Situ Defect Detection and Monitoring Technologies in Selective Laser Melting)
Articol de bază (CNN + SLM): https://www.researchgate.net/publication/362343708_A_convolutional_neural_network-based_multi-sensor_fusion_approach_for_in-situ_quality_monitoring_of_selective_laser_melting

## Slide 9: Descrierea Sistemului cu Inteligență Artificială ales 02

## Slide 10: 2. Descrierea Sistemului cu Inteligență Artificială ales
2.1. SIA-ul Personalizat: SIM-SLM
Propunem un "Sistem Inteligent de Monitorizare a Proceselor SLM" (SIM-SLM).
Acesta este un sistem de clasificare binară a imaginilor (Image Classification).
Scopul său este să răspundă la o singură întrebare pentru fiecare cadru video capturat de la mașină: Starea "melt pool"-ului este "OK" (Normală) sau "Defect" (Anomalie)?

## Slide 11: 2. Descrierea Sistemului cu Inteligență Artificială ales
2.2. Capabilități și Roluri
Rol: Sistem de inspecție vizuală automată și alertare timpurie.
Capabilități:
  Ingestie de date: Se conectează la un flux video (simulat sau real) de la o cameră ce filmează procesul.
  Pre-procesare: Extrage cadre (frames), le decupează (crop) în jurul "melt pool"-ului, le redimensionează (ex: 64x64px) și le normalizează.
  Clasificare (Inferență): Trimite imaginea pre-procesată către modelul CNN antrenat.
  Alertare: Dacă modelul returnează "Defect" cu o încredere de peste 95%, trimite un semnal (ex: JSON prin API) către sistemul de control.

## Slide 12: 2. Descrierea Sistemului cu Inteligență Artificială ales
2.3. Arhitectura SIA-ului (Componente Software și Hardware)
Hardware:
  Mașina SLM: Procesul Real care generează datele (sursa semnalului).
  Sistem de Viziune: O cameră de mare viteză (în producție) sau un webcam (pentru prototip) care filmează zona de topire.
  Server AI (Backend): Un PC/laptop unde rulează stiva software Python.
Software (Stiva Python):
app.py (API Web): Un server Flask (sau FastAPI) care expune un endpoint API (ex: POST /check_image). Acesta este "creierul" care primește cereri.
cnn_model.h5 (Modelul AI): Modelul TensorFlow/Keras antrenat. Este o Rețea Neuronală Convoluțională, salvată pe disc și încărcată în memorie de serverul Flask.
utils.py (Utilitare): Un script care conține funcțiile de pre-procesare a imaginilor (ex: folosind OpenCV sau PIL).

## Slide 13: 2. Descrierea Sistemului cu Inteligență Artificială ales
2.4. Fluxurile de Date (De la Proces Real la SIA și Invers)
(Proces Real) Mașina SLM topește pulberea.
(Hardware) O cameră filmează "melt pool"-ul și trimite un cadru (ex: frame_123.jpg) către Serverul AI.
(SIA - Software) Scriptul app.py (Flask) primește imaginea la endpoint-ul /check_image.
(SIA - Software) app.py cheamă funcția de pre-procesare din utils.py pe imagine.
(SIA - Software) app.py trimite imaginea procesată modelului cnn_model.h5 și rulează .predict().
(SIA - Software) Modelul returnează un rezultat, ex: [0.98] (însemnând 98% șansă de "Defect").
(SIA - Software) app.py formatează răspunsul ca JSON: {"status": "Defect", "confidence": 0.98}.
(Invers) Răspunsul JSON este trimis unui Utilizator Sistem (ex: sistemul de control al mașinii SLM) care oprește automat printul sau unui Utilizator Uman (un panou de control) care afișează o alertă roșie.

## Slide 14: 2. Descrierea Sistemului cu Inteligență Artificială ales
2.5. Datele de Intrare/Ieșire
Date de Intrare (Input):
  Tip: Imagini digitale.
  Format: .png sau .jpg (pentru antrenare) / Stream video (în producție).
  Specificații: (ipotetice) 64x64 pixeli, 1 canal (grayscale).
  Sursă: Simulată. (Vezi punctul 2.8).
Date de Ieșire (Output):
  Tip: Date structurate.
  Format: JSON.
  Exemplu: {"status": "OK", "confidence": 0.99} sau {"status": "Defect", "confidence": 0.98}.

## Slide 15: 2. Descrierea Sistemului cu Inteligență Artificială ales
2.6. Tehnologiile Utilizate
Limbaj: Python 3.x
Rețele Neuronale: TensorFlow 2.x cu API-ul Keras (pentru straturile Conv2D, MaxPooling2D, Dense).
Web Service (API): Flask (sau FastAPI).
Manipulare Date/Imagini: OpenCV (pentru pre-procesare și simulare) și NumPy.
(Notă): Stivă 100% Python, înlocuind orice cerință/toolkit LabVIEW.

## Slide 16: 2. Descrierea Sistemului cu Inteligență Artificială ales
2.7. Utilizatori Potențiali și Roluri
Utilizator Standard (Operator Mașină): Vede un dashboard cu alerte. Poate vizualiza fluxul video, dar nu poate modifica modelul.
Admin (Inginer de Calitate / Inginer AI): Are acces la server. Poate adăuga imagini noi în setul de date (ex: etichetează un nou tip de defect) și poate declanșa re-antrenarea modelului.
Utilizator Sistem (Sistemul de Control al Mașinii): Un alt program (client API) care consumă automat răspunsul JSON al SIA-ului pentru a lua decizii (ex: IF status == "Defect" THEN STOP_PRINT).

## Slide 17: 2. Descrierea Sistemului cu Inteligență Artificială ales
2.8. Componenta de Simulare (Achițizie Reală vs. Simulare)
Sistemul include o componentă de simulare, care este vitală pentru acest proiect.
Motiv: Datele reale (imagini cu defecte de la o mașină SLM de sute de mii de euro) sunt extrem de greu de obținut.
Implementare: Vom crea un script image_generator.py (folosind OpenCV și NumPy) care desenează imaginile de antrenament.
  Clasa "OK": Generează 1000 de imagini cu un cerc luminos, relativ stabil (simulând un "melt pool" normal). * Clasa "Defect": Generează 1000 de imagini cu forme anormale: pete difuze (lipsă de fuziune), forme alungite (supraîncălzire) sau puncte multiple (stropi/spatter).